DÖNER OYUN KOŞU EKİPMANI

- Oyun grupları TSE’li ve/veya TÜV sistem sertifikalı olacak aynı zamanda aşağıdaki standart normlara uygun imal edilecektir.

- TS EN 1176–1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

- TS EN 1176-2, TS EN 1176-4, TS EN 1176-5, TS EN 1176-6

- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

- ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

- Kullanan PEFC (Orman Koruma Konseyi) onaylı belgeli olması gerekmektedir.

- Oyun grubu altta verilen perspektif, üstten görünüm ve malzeme listelerine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Ölçüler minimum uzunluk:2,1m, genişlik:1,7 m yükseklik min:2,2m olacaktır. Diğer minimum değerler şartnamede belirtilmiştir.

- Döner koşu elemanında çocukların koşama aktivitesini elektrik enerjisine çevirebilmek için  1 adet dinamo ve buna bağlı akü bulunacaktır.

- Koşu elemanında dinamo yardımıyla üretilen elektrik enerjisi idarenin isteği doğrultusunda  oyun grubunun ya da  parkın aydınlatılmasında kullanılacaktır.

- İmalat için kullanılacak ahşap hammaddesi,1 veya 2. Sınıf Sarı Çam (Pinus sylvestris) kereste olacaktır. Ahşap malzemenin çam kalınlığı 4cm, genişliği 10cm olmalıdır.

- 3 kat Emprenye yapılmış olacaktır. Emprenye malzemesi insan sağlına zararlı malzeme içermeyecektir.

- Ahşap kesitleri, projeye uygun olarak maksimum ( ± ) 2 mm. toleransla, Ahşap boyları maksimum ( ± ) 20 mm. toleransla imal edilecektir. Ağaç latalar birbirine geçme olacaktır.

- Bütün vidalar bağlantılar paslanmaya karşı mukavemetli olacaktır. Demir kasnak ve Metal aksamlar Paslanmaya karşı polyester esaslı toz boyalı olacaktır.

- Ankrajlar şartnamedeki çizime uygun olarak imal edilecek C20 kalitesinde betondan imal edilecektir.

- Oyun grubunun dış şasesi sabit olup ortadaki silindirik yüzey kendi ekseni etrafında her iki yöne dönecek şekilde tasarlanacaktır. Oyun grubunun dönmesi için kullanılacak olan tekerlekler döküm göbekli ve bilyeli olacaktır.